#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

O relê de reversão fabricado pela T&S Equipamentos Eletrônicos é uma placa que deverá ser usada em conjunto com as placas VV24/XX, CV24/XX e VR24/XX por desenvolvedores de produtos onde é necessária a reversão de motores de até 24Vdc / 10A.

###### DADOS TÉCNICOS

- Tensão de alimentação: 12Vdc;

- Corrente / Tensão máxima de saída: 24Vdc / 10A;

- Possui função freio (fechamento dos dois pólos do motor para terra);

- Duas entradas acionadas com 5 a 12Vdc.

Outras características sob consulta.

###### Dimensões

Comprimento: 78mm

Largura: 50mm

Altura máxima: 20mm

## IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Conectores KRE:

| KRE | PINO | SINAL | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| CN1 | 1 | Vcc | Alimentação |
|  | 2 | GND | Alimentação |
|  | 3 | Sinal A | Entrada |
|  | 4 | GND | Entrada |
|  | 5 | Sinal B | Entrada |
|  | 6 | GND | Entrada |
| CN2 | 1 | OUT | Motor |
|  | 2 | OUT |  |
| CN3 | 1 | Vcc Motor | Alimentação |
|  | 2 | GND Motor |  |

Jumpers:

| JUMPER | STATUS | SELEÇÃO |
| --- | --- | --- |
| JP1 | Aberto | Reversão/Freio |
|  | Fechado | Modo Reversão |

## INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

- Alimentar a RE24/10 (bornes CN1) 12Vdc;

- Alimentar a RE24/10 (bornes CN3) com a tensão a ser chaveada para o motor;

- Conectar a carga (motor) aos bornes de saída (CN2);

- Selecionar o modo de trabalho conforme tabela abaixo:

| JP1 | Sinal A | Sinal B | Out |
| --- | --- | --- | --- |
| Fechado | 0 | N/C | Direto |
| Fechado | 1 | N/C | Reverso |
| Aberto | 0 | 0 | Direto |
| Aberto | 0 | 1 | Freio |
| Aberto | 1 | 0 | ---x--- |
| Aberto | 1 | 1 | Reverso |

--------------TERMO DE GARANTIA------------

A T&S Equipamentos Eletrônicos garante o funcionamento do equipamento fornecido, por um período de 06 meses a contar da data da expedição destacada em nossa nota fiscal. Durante este período, serão substituídas sem ônus para o cliente, todas as peças e componentes que apresentarem defeitos comprovados de projeto ou fabricação. Os custos de deslocamento do técnico ou quando necessário, viagem e estadia, bem como despesas com transportadoras e Correios, ficam sempre, dentro ou fora da garantia, por conta do cliente.

Não estão cobertos pela garantia os seguintes componentes: vedações, pintura interna ou externa e fusíveis , além de defeitos originados por acidentes ocorridos por quedas ou transporte incorreto do equipamento.

A garantia perderá sua validade se o equipamento for reparado ou alterado, em qualquer de suas partes, em local que não na T&S Equipamentos Eletrônicos ou qualquer outro por ela autorizada e segundo os procedimentos por ela aprovados, se for submetido à manutenção imprópria ou uso indevido, negligência ou acidente, se tiver seu número de série alterado, rasurado ou removido. Nenhuma outra garantia é fornecida, expressa ou implicitamente.

Equipamentos providos de baterias perderão a sua garantia caso não sejam ativadas e recarregadas após um período de 90 dias a contar da data de expedição. Deverão ser armazenados em local abrigado, livre de umidade e à temperatura ambiente não superior a 30 graus.

O valor da garantia extende-se, no máximo, até o valor pago pelo equipamento e constante na Nota Fiscal.

Não são cobertos por este Termo de Garantia, quaisquer outros equipamentos que operem em conjunto com este ora fornecido, bem como situações de lucro cessante e outros.